## Slide 1
Security Level:
AIOT时代的深度学习编译器：
挑战与机遇
编译器与编程语言实验室

## Slide 2
趋势与挑战
案例分享
Notes: 首先，让我们一起来看看和软件相关的一些业界趋势与挑战。

## Slide 3: 处理器的发展趋势
单核上的晶体管数量仍然在倍增.
芯片上核的数量仍然在不断增长.
能耗基本保持稳定。
主频的提升已经到达瓶颈.
单线程性能的提升越来越困难，在处理器设计层面添加复杂的优化技术越来越困难。
如何进一步提供更强大的算力?
source: https://www.karlrupp.net/2018/02/42-years-of-microprocessor-trend-data/
Notes: 大家知道，软件是用微处理器来运行的，那微处理器的发展趋势是什么样的呢？
这里有一幅图，是关于过去42年来处理器的统计数据，从中，我们可以看出几个趋势。

## Slide 4: 通用算力持续发展的时代已经结束
Shrinking transistors has become much more expensive
$7 billion to construct a new fab
semiconductor manufacturers from 25, in 2002, to just four today
Performance improvements have dropped from 48% annually in 2000-2004, to 29% in 2004-2008, to 8% in 2008-2013.
Many applications will be economically viable to run on specialized processors (computation parallelism, pattern regularity, memory access locality, lower precision)
Notes: https://www.nextplatform.com/2019/02/05/the-era-of-general-purpose-computers-is-ending/
2020年，tjd推出5nm制程

## Slide 5: 指令集架构的演进 - CISC/RISC/VLIW
Directly support high-level programming constructs
60s 复杂指令集CISC
IBM System/360
70s 简化指令集RISC
IBM 801 & UC Berkley
MIPS by Stanford U
INTEL Itanium IA-64 (2001- 2018 discontinued)
60s
70s
80s
90s
2000
2010
2019
System/390-z/Architecture (1960-present)
X86-64(x64,AMD64,Intel 64) (2000-present)
PDP-11 (discontinued)
VAX (discontinued)…
Power ISA (1974-1990-present)
SPARC (Sun 1986-2012; Oracle 2012-)
ARM
RISC-V
MIPS, HP PA-RISC (discontinued), ALPHA
…
Simple and general instructions with fewer cycle per instruction
$15 billion server industry in 1995
Exploit instruction level parallelism；move the scheduler logic out of the CPU into the compiler
划分软（编译器）和硬件（芯片）的分工来定义软硬件界面ISA
  通用CPU指令集架构的多样化和融合统一趋势
80s 超长指令集VLIW
TRACE by Josh Fisher Yale Univ.
Notes: VLIW for Embedded
  I860 DSP,NXP TriMedia, TI C6000 DSP
  STMicroelectronics ST200, AMD EeraScale, Huawei DSP
服务器CPU从百花齐放趋向于少数几家CPU
当今的主流CPU几乎都是吸收CISC/RISC/VLIW的混合型ISA，
  IBM System/z CISC演进和IBM Power共享部分架构，IBM System/z的CISC分解成多条简单指令（RISC思路）；
  IBM Power引入指令group，group可最多包含4条指令指令，按group发射（VLIW思路） ；
纯VLIW（指令集并行）在特定的领域获得成功，如嵌入式面向通信，图像处理等的DSP；但Intel IA-64 的失败经验给予通用CPU设计很好的启示（通用CPU需兼顾到有些场景数据流和控制流的指令级并行有限，编译器的复杂度，软件生态等）。
EDGE ISA是继IA-64显式平行指令计算（EPIC）提出的显式数据图执行，目前仍处于研究探索阶段。

## Slide 6: 处理器架构与编译技术的演进
SSA-based optimization
Pointer analysis
Profile-guided optimization
Memory hierarchy optimization
Loop optimizations
Data reorganization
Link-time cross-module optimization
Automatic vectorization
just-in-time compilation for Dynamic Languages
Continuous Program Optimization
Multicore and Parallel Programming
  Explicit parallelization
  Auto and semi-auto parallelization
Safety, Security and reliability
incorporate more sophisticated auto-tuning strategies
Transactional memory
speculative optimizations
2019
2008
2000
Heterogeneous computing
Programming models and languages for productivity and performance
Dynamic and static compilation for multiple scenarios/applications
Compiler optimization for multi-ISA heterogeneous architectures (CPU/GPU/DSP/AI cores/FPGA)
  Data movement communication optimization
  Data and Thread placement
  Multi-type memory optimization
  Multi-ISA optimization …
Analysis tools for correctness, security, performance
Auto performance tuning
AI/Machine Learning and Deep Learning with Compiler Technologies
Single-core/Scalar/Superscalar SIMD/Vector/SIMT multi-core/many-core Heterogeneous Computing
多核优化
同构通用多核芯片
异构优化、超异构优化
单核优化
异构通用和专用芯片
通用单核芯片
CISC/RISC/
VLIW
2004
2013
性价比瓶颈
Performance improvements have dropped from 48% annually in 2000-2004, to 29% in 2004-2008, to 8% in 2008-2013.
48%
29%
8%
3%
Notes: 当摩尔定律走向尽头，通用计算发展的步伐也不得不逐渐放缓。以2008年为转折点，芯片的一个重要衡量指标性价比（performance/dollar）从之前的每年平均48%增长降低到了10%以下。

## Slide 7
后摩尔时代，芯片架构走向异构，快速演进的芯片和高复杂度的应用，对软件生产效率和兼容性提出了前所未有的挑战“software disaster”
摩尔定律减速、每年只有几个百分点的提升
不同领域的计算需要越来越多的异构资源
天河-2：16,000个计算节点，每个节点 2*Xeon (IveBridge)+3*Phi。 Total 3,120,000 cores.
Linpack : 33.86 petaFLOPS ，Power 17.6 megawatts。
Mac Pro: Intel Xeon E5 (6/8/2 cores) + Dual AMD FirePro D500 GPU (1526 stream processors,
2.2 teraflops, 3-way 4k video)。
Amazon Linux GPU Instances g2.8xlarge: 4 GPU , 32 vCPU 。
Qualcomm Snapdragon 820： octa-core CPU+ Adreno 530 GPU+ Hexagon 680 DSP
出现面向特定领域定制的体系结构（DSA）
David Patterson与John Hennessy指出“The easy ride of software is over”：在异构计算时代，想要完全释放出异构芯片的的计算能力，程序员必须既懂上层应用算法，又懂底层硬件模型，才能写出高效高质量代码，未来的编程工作会比现在更复杂
业界趋势
开发者痛点
软件开发效率“低” ：
  普通开发者在上层应用算法和底层硬件模型无法做到两者皆懂，无法利用芯片能力实现程序性能的提升
  目前缺乏有效的轻量化实时编译方案，无法做到运行时代码生成。
兼容性“差”,代码移植成本“高” ：
  芯片快速演进，开发者针对多芯片需要多次开发，代码移植成本很高
  体系结构层出不穷，开发者无法通过DSL语言，快速适配多形态芯片进行迭代式开发
如何解决问题？（Productivity、Performance、Portability）
支撑快速演进的芯片可编程性和解决软件兼容性问题，助力开发者实现高质量快速编程，降低代码迁移成本

## Slide 8
趋势与挑战
案例分享
Notes: 面对这样的趋势，最近两年，华为公司在编译器和编程领域有不少商业的应用案例，我今天在这里挑选了两个作为例子，给大家简单介绍一下。编译器和编程语言的技术是如何在产品中发挥其价值的。

## Slide 9: AI-DSA架构 编译器技术趋势
面向AI的DSA架构趋势
  针对卷积的MAC阵列设计
  Onchip SRAM，w/o Cache
  Data Tiling
  可编程
面向AI DSA的编译器技术趋势
  异构系统
  面向线性代数的编译器
  多层IR编译技术栈，解决Graph->OP->硬件指令的逐层映射
  SRAM + explicit data movement(ARM ML , Google PVC)
Notes: Google: TPU
Nvidia: Ampere Tensor Core
Arm: Ethos

## Slide 10: 昇腾编译器架构 多场景、多平台、多芯片
Compiler
场景
平台
芯片
Compiler Driver
Host Linker
.o
(objects)
.o
.o
(objects)
AI CPU Linker
AI Core Linker
bin
bin
.o
.o
Inject device
Relocatable code
昇腾编译器向上支持多平台(Linux/Windows)
昇腾编译器向下支持多芯片(X86/AArch64/AICore)
主要特点
  混合代码编译（CCE-HOST，AICPU，AICORE）
  Host-Device模式
  Binary代码打包和注册机制
  AICORE: Address Space
.cce
.h
.cce
.h
AICore Backend
AICPU AArch64 Backend
X86/AArch64 Backend
AI Core Assembler
CCE exe, so, lib
CCE runtime
Device Call Gen
AICpu Code Gen
AICore Code Gen
Host IR
AI CPU IR
AICore IR
Low-level Optimizer
AST + Optimizer
High-level Optimizer
Low-level IR
Backend
Middle-end
AICpu
Host
Mini
Lite
Tiny
Cloud
Mini OS
Linux/Android
Windows
PCIE卡
智能摄像头
MDC
手机
云端
Front-end
Code Splitter
Notes: 上层和下层的软硬组件 ：C Preprocessor + Code Splitter + Front End
向下体现多芯片产品
向上体现多平台

## Slide 11: NN编译器架构
NN编译器引入了新的编译变换和优化机会:
  高层优化：布局变换、图优化、算子融合等
  存储复用：在图层和算子层
  自动Tensor变换、延迟隐藏
NN编译器新型中间表示的开放问题:
  典型的NN编译器中（同一个）同时包括SSA、CPS和ANF
  强类型化（依赖类型）的中间表示？
  不同IR的组织和分层策略
    Graph+Op, HLO+LLVM, …
  最适合NN编译场景的统一中间表示
    MLIR?
Notes: ANF for AD， SSA for optimization，CPS for conversion, etc..
依赖类型处理例如tensor的维度等信息
分层：TVM->图层和算子层；XLA->HLO+LLVM

## Slide 12
昇腾：高性能、高产能的AI编译器，助力Atlas发布最快AI训练集群
2019年9月18日HC2019，副董事长胡厚崑宣布，AI基础软件助力59.8s完成ResNet-50@imageNet模型训练，超越原世界纪录10s，并现场展示基于MindSpore实现10.02s内20万天体识别，成功发布全球最快的AI训练集群Atlas 900。
编译器关键技术：
Super Kernel优化技术
在二进制层面实现算子Kernel融合调度，最大化减少TS调度Kernel开销，Resnet50训练E2E性能提升2~3s，助力整体性能突破60s
并行编译、ccache优化
算子编译优化和代码生成技术
突破循环优化、同步算法、内存复用、多核多batch等优化技术，数量级提升TBE算子性能，TBE成为D算子开发的统一框架
库上CCE算子构建时间从15min+降到4min，提升构建速度3倍
Notes: 第一个是在华为昇腾AI芯片产品中的例子。编译器在昇腾产品突破世界记录的过程中，也起到了非常关键的作用。

## Slide 13
编程语言、编译器和指令集的设计与实现所关注的问题
编程语言：
表达、抽象
表达力强： 容易描述计算、业务逻辑
容易使用：好学、好写、好读
不易出错、代码安全
编译器：让芯片能看懂并执行
…
运行时间短
占用资源少
平台无关、可移植
…
指令集：软硬件接口标准
软件需要什么样的硬件
硬件提供什么样的能力给软件
芯片实现的经济性与可行性
高可信

## Slide 14
祝贺获奖同学
1、21届应届生：直通基础软件领域对口岗位面试，优先获取SP offer。 2、非21届应届生：直通基础软件领域对口岗位面试，优先获取华为实习机会。 3、挑战课题：优先选择华为中央软件挑战课题，与华为大咖一起攻克世界难题。
华为中央软件院挑战课题
AI芯片编译器关键技术研究
开放体系架构下DSA协同设计和编译器工具链技术研究
新型AI编程语言的设计和实现
通用编程语言的扩展机制研究
面向应用的统一IR（公共中间表示）的研究
编译技术与编程语言
数据库自组装技术研究
全密态数据库研究
智能数据管理
NUMA-aware数据管理
分布式事务处理
大数据与数据库技术
系统资源建模及在线优化技术研究
跨处理器架构应用迁移的内存序问题研究
面向异构指令集OS与运行环境的研究
操作系统相关技术
AI框架MindSpore深度概念计算研究
面向全场景极致性能的AI数据框架技术研究
面向高性能AI训练集群的自适应训练技术研究
移动端AI模型压缩技术研究
基于知识图谱的多模融合智能搜索技术研究
面向未来的3D GIS——大规模3D重建与更新、室内外一体化高精度定位技术研究
人工智能技术
不同架构操作系统间的生态共享技术研究
大规模函数计算技术研究
生态技术
软件
开放架构下面向异构、众核场景的百倍级虚拟化优化技术研究
万物互联场景下确定性低时延通信技术研究
技术
云计算
视频实时画质增强技术研究
移动端实时光线追踪渲染引擎研究
体验技术
媒体
智能驾驶混合关键业务确定性保障技术研究
智能驾驶模型化建模仿真&严密验证技术研究
驾驶技术
自动
更多岗位和华为中央软
件院介绍请关注公众号
岗位介绍、投递简历、课题和实习咨询请联系HR

## Slide 15
谢谢！