## Slide 1
2025小米杯参赛作品说明
队名：菠萝面包
成员：包伯颜，周雨松，刘旭，马环宇
指导教师：于霞，林宇晗

## Slide 2
比赛背景
01
作品简介
02
作品创新点
03
*****
目 录
CATALOG

## Slide 3
1.比赛背景
全国大学生计算机系统能力大赛是由系统能力培养研究专家组发起、由全国高校计算机教育研究会主办和系统能力培养研究专家组主办的面向高校大学生的全国性大赛。大赛目标是以学科竞赛推动专业建设和计算机领域创新人才培养体系改革，培育我国高端芯片、关键基础软件的后人才。大赛鼓励学生设计、实现综合性的计算机系统， 培养系统级的设计、分析、优化与应用能力，提升学生的技术创新、工程实践、团队协作能力。大赛服务国家人才培养战略，以赛促学、以赛促教，为高水平计算机人才成长搭建交流、 展示、合作的开放平台。
智能系统创新设计赛(小米杯)是全国大学生计算机系统能力大赛下的一个赛道，旨在
培养学生在智能系统领域的研究、设计、开发和应用能力，要求所有参赛作品具有“创新可展现”的特点

## Slide 4
2. 作品简介
本作品基于小米公司研发的 CyberDog 二代仿真程序环境，以 Python 为底层开发语言，通过调用 OpenCV 库驱动 RGB 相机实现精准循迹。在主办方提供的基础动作框架下，针对复杂赛道特性进行多维度策略创新，具体包括：​
取货送货赛段：采用 "两次二维码识别 + 自主决策入库" 机制，返回时优化路径逻辑省去冗余识别；箭头识别环节创新应用 "边走边识别" 策略，确保动态视野中即时响应。​
S 弯赛段：针对摄像头视角盲区问题，设计 "分段定点识别 + 预设轨迹执行" 方案，通过关键点位精准定位结合固定程序控制，实现弯道稳定通过。​
石板路赛段：针对石板路特性优化的 PID 参数，能够应对不规则路面带来的姿态扰动，同时处理俯仰角、横滚角和偏航角的控制。​​​
团队通过对机械步态参数的精细化调试与多传感器融合算法优化，使 CyberDog 二代在复杂赛道环境中实现流畅、高效的自主运行，充分展现了基于国产智能机器人平台的系统级创新能力。​

## Slide 5
3.作品创新点
1.在取货送货赛段，我们仅需识别两次二维码，让机器狗依据识别内容自主选择入库，返回时无需识别二维码。对于箭头识别，经观察发现，若等机器狗出弯后再识别，会因视野问题无法识别，因此我们采用边走边识别的策略，确保箭头进入相机视野时，机器狗能立即执行相应策略，且不影响当前运行。
2.在S弯赛段，因角度问题导致摄像头无法精准识别脚下赛道、实时调整。为此，我们采取分段识别策略：检测机器狗能看到的黄线的斜率与高度，微调机身方向，控制运动步态的调用，实现机器狗以固定位置进入弯道。机器狗精准定位后，剩余弯道轨迹按预设程序运行。
3.在石板路和直线上坡赛段，因为石板路与机器狗的碰撞会使机器狗姿态发生变化，导致机器狗侧翻、摔倒或走出赛道，以及连续的赛道导致机器狗在长时间沿直线行走及上坡会进行偏移，导致出赛道或从坡道摔落，为解决此问题，我们采用PID算法对机器狗返回的实时IMU topic进行处理，保证机器狗在row，yaw，pitch三个角度逼近可以正常行走的值，实现机器狗自主修正机身姿态，可以顺利的通过石板路和直线上坡赛段而不产生偏移或摔倒。