## Slide 1
方案概述
方案概述
本次大赛中：
感知层： 以视觉为核心，用于环境感知。
计算层：包括主控计算机和嵌入式控制器，运行ROS和控制算法。
执行层：包括电机驱动器、执行器、机械结构等，负责运动控制和动作执行。

## Slide 2
方案概述
方案概述
主要ROS节点：
定位节点：处理GPS数据，进行机器人位置估计。
环境感知节点： 处理图像语义分割、几何特征分析、深度学习物体检测等。
导航控制节点： 依据实时视觉感知，生成速度和转向指令。
运动控制节点： 响应上层指令，执行并动态调节步态参数。
运动控制指令的下发依赖于ROS Topic "motion_servo_cmd"

## Slide 3
创新点
结合预设路径（提供大致框架）与实时视觉信息（主导）。 实时视觉感知，通过分析赛道黄线，精确定位机器狗相对于赛道中心线的偏差。 根据偏差生成速度和转向指令，调整运动姿态保持循迹。 在ROS框架下，导航和控制分解为协同工作的节点。。
高度依赖于精确的视觉识别算法。赛道边界识别采用基于深度学习的图像分割方案，具体实施中，U-Net 卷积神经网络被训练以实现对赛道黄线的像素级分割。分割结果随后经过形态学滤波和连通组件分析等后处理操作，以消除噪声并提取黄线的几何特征，例如中心线和曲率。这些特征对于路径跟踪至关重要，特别是在弯道场景中。 坡度估计的实现方案是通过分析连续视频帧中黄线位置的偏移来推断坡度的变化；
我们精心构建并持续优化了多样化的步态库，其中涵盖了常规行走、高效爬坡以及稳健跨越等多种模式。融合了自定义参数优势与传统伺服控制的精确性，并通过多轮细致调校，使得机器狗能够针对不同地形智能匹配并执行最优的通过步态。此外，我们根据地形特性，有策略地在多种足端轨迹之间进行动态切换，以实现更具针对性的运动表现。借助实时的环境感知数据和当前地形特征，机器狗能够实现合适的步态选择与平滑切换，这一过程由一套精细的状态机管理机制高效确保其流畅稳定。
智能步态轨迹生成
路径规划
步态切换
多模态感知融合的自适应运动控制框架。
动态权重与切换机制。
鲁棒性与适应性增强。